Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Кафедра Теоретических Основ Электротехники

Лабораторная работа № 6

# Исследование цепи синусоидального тока 
с индуктивно-связанными элементами

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: |  |

Москва 2017

### Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 6

# Исследование цепи синусоидального тока 
с индуктивносвязанными элементами

Целью работы является экспериментальное исследование цепи синусоидального тока, содержащей участки с индуктивно-связанными элементами.

Ключевые слова: самоиндукция; индуктивная связь; взаимоиндукция; потокосцепление самоиндукции; (собственная) индуктивность; потокосцепление взаимной индукции; взаимная индуктивность; воздушный трансформатор; коэффициент связи.

### Теоретическая часть

В том случае, если изменение тока в одном из элементов цепи приводит к появлению ЭДС в другом элементе цепи, говорят, что эти элементы индуктивно связаны, возникающую ЭДС называют  ЭДС взаимоиндукции.

Рассмотрим две катушки, которые намотаны в виде тонких колец большого диаметра с числом витков w1 и w2. При указанной форме катушек с большой степенью точности можно считать, что витки каждой катушки сцепляются с одинаковым магнитным потоком. Пусть в первой катушке ток , тогда: Ψ11= w1Φ11 – собственное потокосцепление первой катушки (Φ11 – магнитный поток в одном витке), Ψ12 – потокосцепление взаимной индукции – часть потокосцепления Ψ11, сцепленная с витками второй катушки. Ψ12 создан током первой катушки, пронизывает витки второй. Пусть во второй катушке ток , тогда: Ψ22= w2Φ22 – собственное потокосцепление второй катушки, Ψ21 – потокосцепление взаимной индукции (создан током второй катушки, пронизывает витки первой) (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Индуктивносвязанные катушки

В таком случае катушки являются индуктивносвязанными

элементами (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Изображение индуктивносвязанных элементов

Для характеристики индуктивной связи вводят параметр  – взаимная индуктивность [Генри]. Знак собственной индуктивности  или  всегда положителен, т.к. направление тока и магнитного потока самоиндукции всегда согласованы по правилу правого винта.   Примем знак взаимной индуктивности также положительным: , . ЭДС взаимоиндукции во второй катушке, вызванное изменением тока в первой катушке, компенсируется напряжением взаимоиндукции  , появляющееся на зажимах второй катушки. Аналогично появляется напряжение взаимоиндукции на зажимах первой катушки , вызванное изменением тока во второй. Таким образом, напряжение (ЭДС) каждой катушки определяется алгебраической суммой напряжения (ЭДС) самоиндукции и напряжения (ЭДС) взаимной индукции.

Для определения направления напряжения (ЭДС) взаимной индукции, т.е. знака, с которым это напряжение будет входить в алгебраическую сумму напряжения на катушке, размечают зажимы индуктивно связанных элементов цепи. Два зажима разных катушек называют одноименными, если при одинаковых направлениях токов катушек относительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции направлены одинаково (суммируются). Одноименные зажимы обозначаются одинаковыми значками ((, (  или  ().

Используя комплексный метод расчета определяют сопротивление взаимной индукции для заданной частоты  и комплексное сопротивление взаимной индукции  . Комплекс напряжения взаимной индукции на комплексной плоскости перпендикулярен комплексу тока, изменение которого вызывает его появление:   – напряжение взаимной индукции в первой катушке от второго тока,  – напряжение взаимной индукции во второй катушке от первого тока. При этом  и . Коэффициент связи определяют как или .

Рассмотрим согласное включение последовательно соединенных индуктивно связанных неидеальных катушек. Напряжение на катушках имеет три составляющие (рис. 6.3):

Рис. 6.3. Согласное включение индуктивно-связанных катушек и векторная диаграмма

При согласном включении:

.

При встречном включении последовательно соединенных катушек напряжения само и взаимной индукции вычитаются (рис. 6.4):

Рис. 6.4. Встречное включение индуктивно-связанных катушек и векторная диаграмма

При встречном включении:

.

При согласном включении комплексное сопротивление участка ab: , при встречном включении:  . Если напряжение на участке ab , то при согласном включении действующее значение тока  Icогл<Iвстр, а φcогл>φвстр.

В простейшем случае трансформатор (рис. 6.5) представляет собой две индуктивносвязанные катушки, которые называют обмотками. Как правило, обмотки расположены на общем сердечнике. Воздушный трансформатор не имеет сердечника и описывается линейной системой уравнений.

Рис. 6.5. Воздушный трансформатор

Пусть первичная обмотка с током I1 подсоединена к источнику с напряжением U1, вторичная обмотка с током  подсоединена к приемнику Zн. При таком выборе условно-положительных направлений токи ориентированы одинаково относительно одноименных зажимов (рис. 6.6,а).

Обозначим: , , .

Составим уравнения по второму закону Кирхгофа для первичной и вторичной обмотки (рис. 6.6,б):

а)                                                   б)

Рис. 6.6. Схема воздушного трансформатора (а) и пояснения к расчету (б)

В режиме холостого хода , ток  и уравнения имеют вид:

Измерив действующее значение напряжения и тока первичной обмотки, угол сдвига фаз между напряжением и током можно определить параметры первичной катушки, измерив действующее значение напряжения вторичной обмотки ‒ сопротивление взаимной индукции.

### Подготовка к работе

- Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для воздушного трансформатора в режиме холостого хода (см. рис. 6.6). Качественно построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

- Объяснить, как по результатам опыта определить параметры неидеальной катушки и сопротивление взаимной индукции.

- Составить уравнения Кирхгофа для схемы, представленной на рис. 6.7, и построить качественную топографическую диаграмму напряжений для случая согласного и встречного включения катушек. Объяснить, как по результатам опыта определить одноименные зажимы катушек.

- На основании п. 3 получить формулу .

### Составить уравнения по законам Кирхгофа для схемы, представленной на рис. 6.8 для двух вариантов: одноименные зажимы катушек в общем узле и разноименные зажимы катушек в общем узле.

### Содержание и порядок выполнения работы (рабочее задание)

В лабораторной работе используют: источник синусоидального напряжения из модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР; измерительные приборы блока ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ; вольтметр из блока МОДУЛЬ МУЛЬТИМЕТРОВ РР.  Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блоков МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ и МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

### Определение параметров индуктивно связанных катушек

6.1. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на  рис. 6.6 протокола измерений. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2. Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

6.2. Включить автоматический выключатель QF блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Переключатель Форма установить в положение . Установить регулятором Частота значение частоты  Гц. Частоту  записать в протокол.

6.3. Регулятором Амплитуда модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить действующее значение напряжения U1 ( 6–7 В (использовать прибор модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ или электронный вольтметр).

6.4. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2. Измерить приборами из блока ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ действующее значение напряжения u1, тока i1; угол сдвига фаз (1. Действующее значение напряжения u2  измерить мультиметром РР. Все величины занести в табл. 6.1.

6.5. Повторить измерения, поменяв местами индуктивности L1 и L2. Измеренные величины занести в табл. 6.1.

6.6. Выключить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.

6.7. Выполнить указанные в протоколе измерений расчеты.

### Последовательное соединение индуктивно-связанных катушек

6.8. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 6.7.

Включить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.

6.9. Соединить катушки последовательно в произвольном порядке (к примеру, соединение  (a-b)-(c-d): выводы катушки L1 обозначены как (a-b),  выводы катушки L2 как (c-d)). Регулятором Амплитуда модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить напряжение U ( 7 В (использовать прибор модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ или электронный вольтметр).

6.10. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2. Приборами из блока ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ измерить действующее значение напряжения u, тока i; угол сдвига фаз (. Напряжения U1 и U2  измерить мультиметром. Измеренные величины занести в табл. 6.2.

6.11. Поменять местами выводы катушки  L2 (соединение (a-b)-(d-c)). Выполнить измерения предыдущего пункта. Измеренные величины занести в табл. 6.2.

6.12. По результатам измерений определить, какое соединение соответствует согласному включению катушек. Провести разметку одноименных зажимов. По результатам опыта рассчитать Хм.

6.13. Выключить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.

### Разветвленная цепь с  индуктивносвязанными катушками

6.14. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 6.8. Выбрать емкость С=22 мкФ (четные номера бригад) и С=4,7 мкФ (нечетные номера бригад)  из МОДУЛЯ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. В качестве измерительных сопротивлений выбрать из МОДУЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ R1=100 Ом и R2=100 Ом.

6.15. Соединить катушки так, чтобы одноименные зажимы были подключены к узлу 1.

6.16. Включить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Регулятором Амплитуда установить на выходе модуля напряжение U ( 6–7 В (использовать прибор модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ или электронный вольтметр).

6.17. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение U2. Провести измерение комплексных потенциалов, результаты занести в табл. 6.3.

6.18. Соединить катушки так, чтобы разноименные зажимы были подключены к узлу 1. Провести измерение комплексных потенциалов, результаты занести в табл. 6.3.

6.19. Выключить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР и автоматический выключатель QF модуля питания.

6.20. Протокол измерений утвердить у преподавателя.

Протокол измерений к лабораторной работе № 6

Частота  f ( ____ Гц.

### Определение параметров индуктивно-связанных катушек

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Схема для определения параметров неидеальных катушек

Экспериментальные данные представлены в табл. 6.1.

Таблица 6. 1

| К выходу генератора подключена катушка L1 | К выходу генератора подключена катушка L2 |
| --- | --- |
| U1, В | I1, мА | (, град | U2, В | U1, В | I1, мА | (, град | U2, В |

Расчет параметров катушек:

| К выходу генератора подключена катушка L1, Rк1 |
| --- |
| = ___________ Ом | =__________ Ом |
| =_______ Ом | =_____________ Ом |
| К выходу генератора подключена катушка L2, Rк2 |
| =___________ Ом | =________ Ом |
| = _________ Ом | = __________ Ом |

### Последовательное соединение катушек

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 6.7.

Экспериментальные данные представлены в табл. 6.2.

Рис. 6.7. Схема для определения разметки индуктивных связей

Таблица 6.2

| (a-b)‒(c-d) соединение катушек | (a-b)‒(d-c) соединение катушек |
| --- | --- |
| , В | , мА | , В | , В | , град | , В | , мА | , В | , В | , град |
| =_________________ ( Ом | =________________ ( Ом |

### Вывод:  Соединение __________ соответствует согласному соединению катушек. Одноименные зажимы _________.

Zсогл= _________ Ом;  Хсогл= _________ = ___________ Ом;

Zвстр= _________ Ом;  Хвстр= _________= ___________ Ом;

Расчет  Хм: ________________________________  Ом

### Разветвленная цепь с  индуктивносвязанными катушками

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 6.8.

Экспериментальные данные представлены в табл. 6.3.

Рис. 6.8. Схема с индуктивносвязанными элементами

Емкость конденсатора  С=________ мкФ.

Таблица 6.3

| Одноименное соединение катушек в узле 1 | Разноименное соединение катушек в узле 1 |
| --- | --- |
| U=φ 1, В | φ 2, В | φ 3, В | φ4, В | U=φ 1, В | φ 2, В | φ 3, В | φ4, В |

Расчеты по экспериментальным данным.

Для одноименного соединения катушек в узле 1 результаты расчета представлены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

| , В | , мА | , В | , мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для разноименного соединения катушек в узле 1 результаты расчета представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.5

| , В | , мА | , В | , мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Содержание отчета

- По экспериментальным данным (табл. 6.1 протокола измерений) рассчитать параметры катушек.

- По измеренным действующим значениям токов из табл. 6.2 и рассчитанным параметрам катушек определить  действующие значения напряжений , , ,  и . Построить в масштабах топографические диаграммы напряжения для согласного и встречного включения катушек. Сравнить данные  измерений из табл. 6.2  с полученными в результате расчета и построений.

- Сравнить результаты расчета  Хм  по опытным данным табл. 6.1 и табл. 6.2.

- По данным из табл. 6.3 построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для одноименного и для разноименного соединения катушек в узле 1. По рассчитанным параметрам катушек, сопротивлению взаимной индукции и заданному значению емкости конденсатора определить действующие значения напряжений  , , , , , , . Сравнить данные  измерений из табл. 6.3  с полученными в результате расчета и построений.

Контрольные вопросы

- Определить коэффициент связи kсв индуктивно-связанных катушек. В каких пределах он изменяется? Как изменятся результаты измерений табл. 6.1, если коэффициент связи увеличится? Зависит ли коэффициент связи от частоты?

- Определить токи первичной и вторичной обмоток трансформатора (рис. 6.6) в режиме короткого замыкания, если к выходу генератора подключена катушка L1  и напряжение U1=7 В. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

- Определить токи первичной и вторичной обмоток трансформатора (рис. 6.6) в режиме короткого замыкания, если к выходу генератора подключена катушка L2  и напряжение U1=7 В. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

- Две катушки соединены последовательно и подключены к источнику синусоидального тока. Был измерен сдвиг фаз между током и напряжением для двух значений kсв:  kсв1=0,7 и kсв2=0,5. Измерение показало, что . Согласно или встречно соединены катушки?

- Две катушки соединены последовательно и подключены к источнику синусоидального тока. Был измерен сдвиг фаз между током и напряжением для двух значений kсв:  kсв1=0,5 и kсв2=0,7. Измерение показало, что . Согласно или встречно соединены катушки?

- По данным табл. 6.3 определить параметры катушек и сопротивление взаимной индукции, сравнить с рассчитанными ранее.

- По данным табл. 6.3 определить входное сопротивление при одноименном соединении катушек в узле 1. Рассчитать входное сопротивление, используя законы Кирхгофа или "развязку" индуктивных связей. Сравнить результаты.

- По данным табл. 6.3 определить входное сопротивление при разноименном соединении катушек в узле 1. Рассчитать входное сопротивление, используя законы Кирхгофа или "развязку" индуктивных связей. Сравнить результаты.