ФГБОУ ВПО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Т  И  П  О  В  О  Й      Р  А  С  Ч  Ё  Т

ПЕРЕХОДНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  НАГРУЖЕННЫХ  ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ

Москва

2016

Т И П О В О Й    Р А С Ч Ё Т

ПЕРЕХОДНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  НАГРУЖЕННЫХ  ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ

ЗАДАНИЕ

- Определить токи и напряжения в установившемся режиме до коммутации.

- Рассматривая движения волн в линиях от момента коммутации до заданного времени t0,  определить   координаты  положения фронтов  волн.

- Рассчитать и построить графики распределения составляющих (установившихся до коммутации, падающих, отражённых, проходящих) и результирующих напряжений и токов в линиях в момент времени после коммутации t0.

- Построить график зависимости напряжения от времени u(t) в точке D, положение которой определяется расстоянием а.

УКАЗАНИЯ

- Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

- Числовые данные параметров схемы приведены в таблице; вариант выбирается в соответствии с номером группы.

- Рекомендуется расстояние откладывать по направлению движения соответствующей волны; отсчет времени t начинать с момента начала движения прямой или обратной волны.

- Пояснительная записка к типовому расчёту должна содержать:

- Условие задания и исходные данные.

- Расчётную часть: пояснительные схемы, расчёт переходных процессов, аналитические выражения результатов расчёта, таблицы, необходимые для построения графиков,  обозначения графиков с указаниями характерных численных значений величин.

Таблица

ПАРАМЕТРЫ   СХЕМЫ

| № вариантов | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, кВ | 35 | 100 | 100 | 35 | 200 | 36 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| l1, км | 21 | 180 | 54 | 60 | 210 | 102 | 270 | 90 | 60 | 180 |
| l2, км | 9 | 60 | 48 | 30 | 90 | 24 | 135 | 36 | 54 | 75 |
| l3, км | 12 | 90 | 120 | 135 | 210 | 102 | 270 | 45 | 120 | 180 |
| Zc1, Ом | 450 | 350 | 50 | 75 | 500 | 400 | 350 | 400 | 60 | 500 |
| Zc2, Ом | 450 | 350 | 350 | 75 | 500 | 60 | 350 | 400 | 400 | 500 |
| Zc3, Ом | 80 | 40 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 60 | 400 | 400 |
| L1, мГн | 100 | 300 | 200 | 100 | 375 | 150 | 450 | 250 | 200 | 300 |
| L2, мГн | 50 | 75 | 100 | 50 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 |
| R1, Ом | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| R2, Ом | 100 | 150 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 150 | 250 |
| C1, мкФ | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12,5 | 10 | 20 | 15 |
| C2, мкФ | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| V1, 105 км/c | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 |
| V2, 105 км/c | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| V3, 105 км/c | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 |
| t0, 10-3 с | 0,12 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| а, км | 3 | 9 | 12 | 6 | 15 | 6 | 30 | 6 | 15 | 15 |