ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С 
СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

## Задание:

Цепь содержит  источники постоянного напряжения и постоянного тока  Е и J, а также  источники гармонического напряжения  и тока  c угловой частотой   ( = 1000 рад/с.

Предполагается, что до замыкания (или размыкания) первого ключа цепь находится в установившемся режиме.

1. Рассчитать классическим методом ток i1(t) на трех этапах, соответствующих последовательному замыканию (или размыканию) трех ключей.

2. Рассчитать тот же ток i1(t) операторным методом. Для первой и второй коммутации воспользоваться операторным методом для полных составляющих тока, для третьей коммутации применить операторный метод для свободной составляющей тока.

3. Построить график зависимости i(t) для трех этапов.

Методические указания и исходные данные:

1. Для каждой из коммутаций сначала выполняется расчет классическим методом, а затем операторным.

При совпадении результатов расчета обоими методами приступить к расчету следующей коммутации.

2. Ключи замыкаются (или размыкаются) поочередно в соответствии с указанными на схеме номерами через интервал времени tk. При возникновении колебательного процесса tk = T/6, где T = 2(/(cв – период свободных колебаний. При возникновении апериодического процесса

tk =  где р1 – меньший по модулю (или единственный) корень характеристического уравнения.

3. Для всех схем L = 20 мГн, С = 100 мкФ, а величины сопротивлений указаны на схеме.

4. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале. Величины ЭДС E и Em и токов J и Jm источников тока, а также начальная фаза ( в момент включения третьего ключа гармонических источников  и  в зависимости от номера группы находится из условия:

E = 10 N (вольт),                           Em = 10 N (вольт),

J  =  0,4 N (ампер),                         Jm =  0,4 N (ампер),

(  = 30 N (градусов),                где N - номер группы.

| 1. R1=20 Ом, R2=20 Ом, R3=8 Ом | 2. R1=5 Ом, R2=80 Ом, R3=15 Ом |
| --- | --- |
| 3. R1=8 Ом, R2=8 Ом, R3=10 Ом | 4. R1=50 Ом, R2=50 Ом, R3=20 Ом |
| 5. R1=50 Ом, R2=50 Ом, R3=20 Ом | 6. R1=30 Ом, R2=20 Ом, R3=20 Ом |
| 7. R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=180 Ом | 8. R1=20 Ом, R2=30 Ом, R3=20 Ом |

| 9. R1=10 Ом, R2=5 Ом, R3=10 Ом | 10. R1=10 Ом, R2=8 Ом |
| --- | --- |
| 11. R1=12 Ом, R2=6 Ом | 12. R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=20 Ом |
| 13. R1=30 Ом, R2=30 Ом, R3=10 Ом | 14. R1=60 Ом, R2=10 Ом, R3=10 Ом |

| 15. R1=10 Ом, R2=200 Ом, R3=8 Ом | 16. R1=10 Ом, R2=90 Ом, R3=6 Ом |
| --- | --- |
| 17. R1=5 Ом, R2=95 Ом, R3=4 Ом | 18. R1=10 Ом, R2=120 Ом, R3=300 Ом |
| 19. R1=10 Ом, R2=100 Ом, R3=20 Ом | 20. R1=15 Ом, R2=100 Ом, R3=10 Ом |

| 21. R1=15 Ом, R2=20 Ом, R3=30 Ом | 22. R1=60 Ом, R2=40 Ом, R3=10 Ом |
| --- | --- |
| 23. R1=10 Ом, R2=100 Ом, R3=20 Ом | 24. R1=20 Ом, R2=30 Ом |
| 25. R1=20 Ом, R2=20 Ом, R3=20 Ом | 26. R1=100 Ом, R2=100 Ом, R3=15 Ом |

| 27. R1=40 Ом, R2=40 Ом, R3=10 Ом | 28. R1=150 Ом, R2=60 Ом, R3=140 Ом |
| --- | --- |
| 29. R1=30 Ом, R2=40 Ом, R3=12 Ом | 30. R1=5 Ом, R2=80 Ом, R3=5 Ом |
| 31. R1=30 Ом, R2=20 Ом, R3=20 Ом | 32. R1=20 Ом, R2=80 Ом, R3=30 Ом, R4=10 Ом |